## Slide 1: Лекция 2 История авиации
Улан-Удэ 2025
«Изобрести самолет просто.
Построить его - уже кое-что.
Летать - это всё.»
Отто Лилиенталь

## Slide 2: Принятые сокращения
ВВС – военно-воздушные силы
ВКС – воздушно-космические силы
КБ – конструкторское бюро
ЛА – летательный аппарат
ЛТХ – летно-технические характеристики
НИИ – научно-исследовательский институт
ОКБ – опытно-конструкторское бюро
ТВД – турбовинтовой двигатель
ТРД – турбореактивный двигатель
ЭДСУ – электродистанционная система управления

## Slide 3: Содержание
От мечты к первым полетам
Планёры
Воздухоплавание
Эра «пионеров» 1900-1914
Первая мировая война 1914-1918
«Золотой век» 1919-1938

## Slide 4: Содержание
Вторая мировая война 1939-1945
Боевая авиация России 1946-н.в.
Гражданская авиация России 1946-н.в.
Вертолеты России 1946-н.в.
Поколения ЛА
ЛА будущего

## Slide 5: От мечты к первым полетам

## Slide 6: Мечта о полете
Встречается в мифах разных народов мира (например, о Дедале и Икаре в греческой мифологии). Попытки строить крылья и спрыгивать из высоких башен продолжались даже в XVII веке, испытатели получали травмы или разбивались.

## Slide 7: Первые полеты
Возможно, были реализованы в Китае, где полёт человека, привязанного (в виде наказания) к бумажным змеям был описан в VI веке н. э.

## Slide 8: Леонардо Да Винчи
У великого итальянца мечта о полёте нашла выражение в нескольких проектах, но он не пытался их реализовывать.

## Slide 9: Планёры

## Slide 10: Планёр*
Это безмоторный летательный аппарат (ЛА) тяжелее воздуха, поддерживаемый в полёте за счёт аэродинамической подъёмной силы, создаваемой на крыле набегающим потоком воздуха.
*Планер - это несущая конструкция ЛА (фюзеляж, крыло, оперение и т.п.).
Notes: Максимальная дистанция, пройденная на планёре — 3009 км. Клаус Ольман из Германии выполнил этот полёт 21 января 2003 года.

## Slide 11: Отто Лилиенталь
На рубеже XIX-XX веков самым известным создателем планёров был Отто Лилиенталь. Изготовив и испытав множество моделей, он создал удачную конструкцию балансирного планёра с хорошими лётными характеристиками.

## Slide 12: Современные планёры
Способны пролететь 60 км по прямой с высоты 1 км в спокойном воздухе. Опытные планеристы, используя восходящие потоки — термики, способны преодолевать сотни километров.

## Slide 13: Воздухоплавание

## Slide 14: Первый полёт человека
Был совершён в Париже в 1783 г. Жан-Франсуа Пилатр де Розье и маркиз де Арландес пролетели 8 км на воздушном шаре разработки братьев Монгольфье, наполненном горячим воздухом.

## Slide 15: Военное применение
Воздушные шары, заполненные горячим воздухом, применялись в значительных масштабах в ряде войн; наибольшую известность получило их применение во время Гражданской войны в США.

## Slide 16: Дирижабли
Работа над созданием управляемого воздушного шара (дирижабля) продолжалась в течение 1800-х годов. Француз Анри Жиффар построил в 1852 г. первый дирижабль с паровым двигателем и пролетел 24 км.

## Slide 17: Дирижабли
В 1884 г. был осуществлён первый полностью управляемый полёт на французском военном дирижабле с электрическим двигателем мощностью 8,5 л. с. Длина дирижабля составила 52 м, объём 1 900 м³, за 23 минуты было покрыто расстояние в 8 км.

## Slide 18: Современность
Существуют гибридные дирижабли, которые используют аэродинамическую подъёмную силу при подъёме и затем находятся в воздухе за счёт наполненной гелием оболочки.
Notes: Airlander 10 — гибридный дирижабль, созданный британской компанией Hybrid Air Vehicles для армии США. Гибридный дирижабль обладает характеристиками самолёта и аэростата. Аппарат относится к мягким дирижаблям, оболочка выполнена из высокопрочных материалов — вектрана, кевлара и майлара. Airlander 10 способен выполнять полёт как в пилотируемом, так и в беспилотном режиме.
Общие данные:
Масса платной (коммерческой) нагрузки — 10 000 кг
Длина — 92 м
Ширина — 43,5 м
Высота — 26 м
Объём оболочки — 38 000 м³
Взлётная масса — 20 000 кг.
Технические данные:
Силовая установка — четыре четырёхлитровых дизельных двигателя (V8 с турбонаддувом) 242 кВт (325 л. с.) каждый.
Крейсерская скорость — 148 км/ч.
Продолжительность полёта — пять дней в пилотируемом режиме, более двух недель в беспилотном режиме.
Практический потолок — 6100 м.

## Slide 19: Эра «пионеров» 1900-1914

## Slide 20: Братья Райт
Американцы Орвилл и Уилбур Райт построили и испытали ряд планёров с 1900 по 1902 год до того, как построить ЛА с двигателем. Планёры летали, однако не так успешно, как ожидалось. Тогда они построили аэродинамическую трубу и создали устройства для измерения подъёмной силы. Они учли свои ошибки и в 1902 г. построили планёр, который был сделан намного лучше предыдущих моделей.
Создав строгую систему проектирования, испытаний в аэродинамической трубе и лётных испытаний, Райт не только построили первый самолёт, но также внесли вклад в современный подход к авиастроению.

## Slide 21: Первый самолет
17 декабря 1903 г. Орвилл Райт совершил первый полёт на самолете «Флайер-I», преодолев 37 м за 12 секунд. В четвёртом полёте в тот же день Уилбер Райт пролетел 260 м за 59 секунд.

## Slide 22: Флайер-III
Созданный братьями впоследствии самолет «Флайер-III» был гораздо совершенней, он мог лететь продолжительное время и благополучно вернуть пилота к отправной точке.
5 октября 1905 г. Уилбер пролетел на нем 38,9 км за 39 минут.

## Slide 23: Первые самолеты в России
На Русско-Балтийском вагоностроительном заводе под руководством Сикорского И.И., начиная с 1913 г., выпускался серийно и участвовал в боевых операциях четырехмоторный тяжелый самолет «Илья Муромец». На то время это был самый большой самолет в мире.
Notes: Илья́ Му́ромец (С-22 «Илья Муромец») — общее название нескольких серий четырёхмоторных цельнодеревянных бипланов, выпускавшихся в Российской империи на Русско-Балтийском вагонном заводе в течение 1914—1919 годов. На самолёте поставлен ряд рекордов грузоподъёмности, числа пассажиров, времени и максимальной высоты полёта. Является первым в истории серийным многомоторным бомбардировщиком.

## Slide 24: Прототип вертолета
В 1754 г. Ломоносов М.В. создал ЛА вертикального взлёта, который должны были обеспечивать спаренные винты.
Это устройство не подразумевало пилотируемых полётов — основным назначением его были метеорологические исследования (измерение температуры, давления атмосферы).

## Slide 25: Первый беспилотный вертолет
В 1877 г. Энрико Форланини создал беспилотный вертолёт, оснащённый паровым двигателем. Он поднялся на высоту 13 метров, где оставался в течение около 20 секунд, вертикально взлетев в парке в Милане.
Аппарат имел два соосных несущих винта. Нижний был неподвижно закреплён на корпусе, верхний — на валу двигателя. Во время полёта весь аппарат вращался в сторону, противоположную направлению вращения верхнего винта, однако с меньшей, чем у последнего, угловой скоростью. Форланини надеялся, что нижний винт полностью затормозит вращение геликоптера, и счёл его вращение недостатком.

## Slide 26: Первые пилотируемые вертолеты
Первый пилотируемый вертолёт, который поднялся над землёй, был сконструирован Полем Корню. Этот полёт состоялся в 1907 г. Поль сумел подняться в воздух на высоту 50 см и провисеть в воздухе 20 секунд

## Slide 27: Первые пилотируемые вертолеты
Однако первым вертолётом который обладал достаточной устойчивостью на всех режимах полёта и хорошей управляемостью был Focke FA-61 (Германия, 1936).

## Slide 28: Первые вертолеты в России
14 августа 1932 г. Черёмухин А.М. установил на первом советском вертолёте ЦАГИ 1-ЭА мировой рекорд высоты полёта 605 м.

## Slide 29: Первая мировая война 1914-1918

## Slide 30: Авиация к 1914 г.
К началу Первой мировой войны в России в строю было 244 военных самолета, в Германии - 232, во Франции - 156, в Англии и США - по 30.

## Slide 31: Авиация к 1914 г.
В начале войны самолеты использовалась только для разведки и корректировки артиллерийского огня.
Но к концу войны появились бомбардировщики для нанесения бомбовых ударов по наземным и надводным целям, истребители для уничтожения самолетов противника в воздухе, штурмовики для проведения ударов против наземных войск и морского флота.
Немецкий моноплан Taube
Немецкий истребитель Fokker Dr. I

## Slide 32: Первый в мире истребитель
Им стал британский Vickers F.B.5, специально построенный для воздушного боя с помощью закрепленного на турели пулемёта.

## Slide 33: Альбатрос D.III
Немецкий истребитель-биплан Первой мировой войны, один из самых успешных истребителей войны. За счёт более прочного, легкого и обтекаемого фюзеляжа, самолет имел лучшие летные характеристики, чем у противников.

## Slide 34: Бомбардировщик Zeppelin-Staaken R.IV
Появившись в 1917 г., он стал самым крупным и тяжелым аэропланом Первой Мировой войны. В воздух его поднимали пять 260-сильных моторов, что позволяло нести фантастическую по тем временам боевую нагрузку - свыше 4 т.
Для сравнения: «Илья Муромец» поднимал до 500 кг бомб, а английские и французские бомбардировщики - чуть больше 1 т.

## Slide 35: «Золотой век» 1919-1938

## Slide 36: Между Первой и Второй мировыми войнами
Произошел существенный прогресс в самолётостроении.
От самолётов из древесины и ткани перешли к почти полностью алюминиевым ЛА. Двигатели также развивались – от бензиновых с водяным охлаждением до роторных с воздушным охлаждением, со значительным увеличением мощности.

## Slide 37: Между Первой и Второй мировыми войнами
Различные авиашоу подстегивали развитие самолетов, например, Кубок Шнейдера в США привёл к созданию более быстрых и обтекаемых монопланов, наилучшим из которых стал Supermarine S.6B.

## Slide 38: Разработка реактивного двигателя
Началась в 1930-е гг. в Германии (Ханс фон Охайн) и в Англии (Фрэнк Уитл).
Немецкий Heinkel He 178
Английский Gloster E.28/39

## Slide 39: Авиация в Советской республике
К 1918 г. в России оказалось всего около 300 исправных самолетов, в основном иностранных марок.
В 1918 г. национализированы авиационные заводы, создана государственная авиационная промышленность.
Самолет «КОМТА»

## Slide 40: Авиация в Советской республике
В 20-х гг. были организованы конструкторские бюро по самолетостроению.
Самые первые советские самолеты - спортивный моноплан АНТ-1 конструкции Туполева А.Н. и пассажирский самолет АК-1 Александрова В.Л. и Калинина В.В.
АНТ-1, 1923 г.
АК-1, 1923 г.

## Slide 41: Авиация в Советской республике
Основными материалами для самолетов того времени были сосна, авиационная фанера и полотно.
В середине 20-х гг. началось производство металлических конструкций. Было налажено производство легкого металла - кольчугалюминия и разнообразного проката из него.
Notes: Кольчугалюминий — алюминиевый сплав, дюралюминий с добавкой 0,5 % никеля и иным содержанием меди и марганца. Первые образцы кольчугалюминия были получены в 1922 году в г. Кольчугино Владимирской области, по имени которого и был назван сплав.

## Slide 42: Авиация в Советской республике
Первым советским цельнометаллическим самолетом был небольшой трехместный моноплан АНТ-2.
В 1926 г. создан цельнометаллический двухместный разведчик-биплан АНТ-3 с отечественным двигателем М-5 мощностью 295 кВт.
АНТ-2, 1924 г.
АНТ-3, 1926 г.

## Slide 43: Авиация в Советской республике
В 1925 г. вышел на летные испытания бомбардировщик АНТ-4 – один из самых больших самолетов 20-х годов.
Это был цельнометаллический моноплан с двумя двигателями М-17 на крыле. Главным новшеством было крыло с гофрированной дюралевой обшивкой и толстым профилем.
АНТ-4

## Slide 44: Вторая мировая война 1939-1945

## Slide 45: Перед войной
В стране работало более двадцати авиационных ОКБ, массово выпускались самолеты, моторы, приборы.
Впервые в бою наши самолеты встретились с немецкими в 1936 г. в небе Испании. Затем – схватка с японцами в 1938 г. на озере Хасан и в 1939 г. в районе Халхин-Гол (Монголия).
Выяснилось, что наши истребители уступают новейшим зарубежным в скорости и вооружении.

## Slide 46: Перед войной
В 1939 г. на правительственном уровне были намечены меры для ликвидации этого отставания. Начали строить новые авиационные заводы, созданы новые ОКБ и НИИ.
Произошел резкий скачок в увеличении скорости полета, потолка, дальности, боевой живучести, в усилении вооружения и улучшении ремонтопригодности самолетов.

## Slide 47: Перед войной
В 1939-40 гг. появились скоростные истребители Як-1 и Як-7 конструкции Яковлева А.С., вооруженные 20-мм пушками и пулеметами. Появились высотные истребители МиГ-1 и МиГ-3 конструкции Микояна А.И. и Гуревича М.И. Самолеты развивали скорость до 640 км/ч.
Як-1
МиГ-3

## Slide 48: Перед войной
КБ Ильюшина С.В. был создан бронированный штурмовик Ил-2. Он имел небольшую скорость - 420 км/ч, но о его боевой эффективности в годы войны ходили легенды. Враги называли его «черной смертью». Было построено более 36 тыс. машин этого типа.
Ил-2

## Slide 49: Перед войной
В 1940 г. освоен выпуск бомбардировщика Пе-2 Петлякова В.М. По скорости (540 км/ч) он почти не уступал немецким истребителям. Мог нести 600 кг бомб на расстояние 1200 км, а в перегрузочном варианте 1500 кг. Стал нашим основным бомбардировщиком и разведчиком. Было выпущено около 11,5 тысяч самолетов Пе-2.
Пе-2

## Slide 50: Перед войной
Эти новые самолеты применялись уже в начальный период Великой Отечественной войны, однако их было слишком мало.

## Slide 51: Начало войны
В первый же день войны советские ВВС понесли огромные потери – 300 самолетов в воздушных боях и 900 на аэродромах. Но даже сражаясь на устаревших самолетах, советские летчики наносили врагу серьезный ущерб. В период с 22 июня по 19 июля противник потерял в воздушных боях около 1300 самолетов.

## Slide 52: Начало войны
Наша промышленность не смогла быстро возместить потери, понесенные в первые дни войны. Из-за продвижения фашистских войск один за другим останавливались и эвакуировались на восток авиационные заводы, расположенные в Европейской части СССР.

## Slide 53: Начало войны
Несмотря на трудности, в январе-феврале 1942 г. эвакуация была закончена. На эвакуированных предприятиях быстро налаживалось серийное производство самолетов.

## Slide 54: Перелом в ходе войны
Производство истребителей неуклонно увеличивалось, и уже весной 1943 г. наши летчики начали завоевывать господство в воздухе. В 1943 г. произвели около 35 тыс. самолетов, почти на 40% больше, чем в 1942 г.

## Slide 55: Новые самолеты
ВВС стали получать новые истребители Ла-5 конструкции Лавочкина С.А. со скоростью 650 км/ч и с мощным вооружением. На базе самолета Ил-2 был создан новый цельнометаллический двухместный штурмовик Ил-10 с усиленным бронированием и скоростью полета 550 км/ч.
Ла-5

## Slide 56: Новые самолеты
В 1943 г. началось серийное производство фронтового бомбардировщика Ту-2. Он развивал скорость 547 км/ч и мог нести 1000 кг бомб, а в перегрузочном варианте до 3000 кг бомб. На самолете имелись две пушки калибра 20 мм и три пулемета калибра 12,7 мм.
Ту-2

## Slide 57: Победа!!!
С каждым днем наша боевая авиация становилась мощнее авиации противника как по количеству, так и по качеству. В завершающей битве за Берлин гитлеровская авиация была практически полностью уничтожена!

## Slide 58: Другие страны
Все страны, вовлеченные в войну разрабатывали, модернизировали и производили самолёты и авиационное вооружение, при этом появились новые типы самолётов, например, дальние бомбардировщики.
Тяжелый бомбардировщик В-29 Superfortress (США)

## Slide 59: Новые типы ЛА
Первым практически применённым реактивным самолётом стал Heinkel He 178 (Германия), совершивший первый полёт в 1939 г.. Первая крылатая ракета (Фау-1) и первая баллистическая ракета (Фау-2) были также разработаны в Германии.
Но применение реактивных самолетов было ограничено из-за их небольшого количества, Фау-1 имела низкую скорость и высокую уязвимость, а Фау-2 была недостаточно точна, хотя и эффективна при бомбардировке городов. Кроме того, сказывалась нехватка топлива в Германии в конце войны.

## Slide 60: Боевая авиация России 1946-н.в.

## Slide 61: Реактивная эра
После войны начался новый этап развития авиации, появились реактивные двигатели, позволившие увеличить скорость полета.
Работы в области аэродинамики, динамики полета, прочности, силовых установок, летных испытаний, технологии и материаловедения привели к освоению больших дозвуковых и сверхзвуковых скоростей.

## Slide 62: Реактивная эра
24 апреля 1946 года в воздух поднялись первые советские реактивные самолеты Як-15 и МиГ-9.
На испытаниях эти самолеты показали скорости: первый - около 800 км/ч, второй - свыше 900 км/ч. Это было увеличение скорости полета почти в 1,5 раза!
Як-15
МиГ-9

## Slide 63: Реактивная эра
МиГ-15 – самый массовый реактивный самолет в истории (около 15,6 тыс. шт.) Имел крыло стреловидностью 35°, трехопорное шасси, герметичную кабину и катапультное кресло.
Вооружение - одна пушка калибра 37 мм и две - калибра 23 мм. Взлетная масса - 4800 кг, скорость - до 1050 км/ч, потолок - 15 200 м, дальность полета - 1400 км, а с подвесными баками - свыше 1900 км.
МиГ-15 получил боевое крещение во время войны в Корее (1950-1953), где показал свое превосходство над американским истребителем F-86 «Сейбр».

## Slide 64: Самый скоростной в мире самолет с ТВД
В 1952 г. состоялся первый полет Ту-95, единственного в мире стратегического бомбардировщика с ТВД и стреловидным крылом.
По сей день Ту-95МС и более дорогостоящий Ту-160 составляют основу стратегического ударного потенциала ВКС России.
Максимальная скорость: 925 км/ч
Крейсерская скорость: 710 км/ч
Длина: 46 м
Размах крыла: 51 м
Дальность полета: 15 000 км

## Slide 65: Сверхзвуковая боевая авиация
В 1950 г. истребитель МиГ-17 в горизонтальном полете превысил скорость звука. Началась эра сверхзвуковой авиации.
В 1954 г. создан истребитель МиГ-19, который имел скорость полета 1450 км/ч, т. е. намного превышающую скорость звука на высотах более 11 км (1065 км/ч).
МиГ-19 завершает ряд самолетов первого поколения.

## Slide 66: Сверхзвуковая боевая авиация
С 1958 г. серийно выпускался легкий маневренный сверхзвуковой истребитель МиГ-21 с максимальной скоростью 2200 км/ч.
МиГ-21 – самый массовый истребитель второго поколения (около 11,5 тыс. шт.), имеет мощное пушечное вооружение, управляемые и неуправляемые реактивные снаряды и бомбы. Радиолокационная станция делает его всепогодными.
МиГ-21 долгое время выпускался серийно и до сих пор находится на вооружении ряда стран.

## Slide 67: Сверхзвуковая боевая авиация
К третьему поколению относится МиГ-25, первый полет которого состоялся в 1964 г. Высотный сверхзвуковой истребитель МиГ-25 способен летать на скоростях, трехкратно превышающих скорость звука.
Практический потолок 24 км, динамический потолок более 37 км.
Планер самолета МиГ-25 изготовлен из жаропрочных сталей и титановых сплавов.
Самолет выпускался в вариантах истребителя-перехватчика, ударного самолета и высотного разведчика.

## Slide 68: Сверхзвуковая боевая авиация
Четвертое поколение сверхзвуковых самолетов характеризуется резким улучшением маневренности и высокой степенью интеграции всех агрегатов и систем.
Созданный в 1977 г. фронтовой истребитель МиГ-29 имеет взлетную массу 15 т, максимальную скорость 2,5 тыс. км/ч, потолок - 17 км, дальность полета с подвесным топливным баком 2100 км.

## Slide 69: Сверхзвуковая боевая авиация
Первый полет истребителя Су-27 состоялся в 1977 г.
Взлетная масса 22 т, максимальная скорость 2,5 тыс. км/ч, практический потолок – 18,5 км, максимальная дальность полета 3680 км.
Самолеты МиГ-29 и Су-27 превосходят все находящиеся на вооружении зарубежные самолеты аналогичного класса.

## Slide 70: Сверхзвуковая боевая авиация
Су-27 стал родоначальником семейства уникальных многоцелевых истребителей (Су-30, 33, 34, 35).
Каждый последующий самолет приобретал новые свойства, увеличивающие его боевую эффективность.
Су-30
Су-33
Су-34
Су-35

## Slide 71: Сверхзвуковая боевая авиация
Многоцелевой истребитель Су-57 совершил первый полет в 2010 г. Серийные поставки Т-50 ожидаются в 2018 г.
Су-57 отвечает всем требованиям к истребителям пятого поколения: малозаметен, обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками, оснащён передовой электроникой, многофункционален.
По мнению экспертов, Су-57 обладает преимуществом над американским истребителем 5-го поколения F-22 Raptor.

## Slide 72: Штурмовики
Для непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя оказалось целесообразным создать дозвуковой боевой самолет.
Одноместный двухдвигательный штурмовик Су-25 создан в 1975 г.
Максимальная скорость 970 км/ч, дальность полета 750 км, нормальная взлетная масса 14 600 кг.
Простота пилотирования и обслуживания, высокая маневренность и «живучесть», широкая номенклатура вооружения позволяют Су-25 до сих пор оставаться в числе лучших штурмовиков мира.

## Slide 73: Авиация стратегического назначения
В 1987 г. дальняя авиация ВВС получила стратегический многорежимный бомбардировщик Ту-160 с крылом изменяемой геометрии. Экипаж самолета – 4 человека. Максимальная скорость 2200 км/ч, практический потолок 15 км, взлетная масса 275 000 кг, максимальная дальность полета 12 300 км.

## Slide 74: Гражданская авиация России 1946-н.в.

## Slide 75: Пассажирские самолеты
Ил-14
Послевоенный период характеризовался бурным развитием гражданской авиации. Первенцами стали двухмоторный самолет Ил-12 (1946 г.) и его модификация Ил-14 (1950 г.). Крейсерская скорость 350 км/ч, дальность полета 1900 км. Ил-14 вмещал до 36 пассажиров. Эти самолеты эксплуатировались во всех климатических зонах, включая Арктику и Антарктиду.

## Slide 76: Пассажирские самолеты
В 1955 г. совершил полет первый реактивный пассажирский самолет Ту-104, созданный на базе бомбардировщика Ту-16. Он имел крейсерскую скорость полета 850 км/ч. На перелет из Москвы в Иркутск ему требовалось всего 7 часов (Ил-14 – до 20 часов). Ту-104 стал основным пассажирскими самолетом в стране. Он вмещал до 100 пассажиров.

## Slide 77: Пассажирские самолеты
Для полетов на малые и средние расстояния были созданы:
в 1963 году - самолет Ту-134. Имеет скорость полета 900 км/ч, может перевозить 80 пассажиров на дальность 3200 км;
в 1967 году - самолет Як-40. Может перевозить 32 пассажира со скоростью 550 км/ч на дальность 1500 км. Имеет короткий (всего 350 м) разбег при взлете.
Ту-134
Як-40

## Slide 78: Пассажирские самолеты
В 1968 г. был создан реактивный пассажирский самолет Ту-154. Может перевозить до 164 пассажиров на расстояние до 3500 км при крейсерской скорости 950 км/ч. Был одним из основных пассажирских самолетов в стране.

## Slide 79: Пассажирские самолеты
Отдельно в ряду пассажирских самолетов стоит сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, первый полет которого состоялся в 1968 г. Самолет рассчитан на 140 пассажиров и имеет крейсерскую скорость 2500 км/ч.

## Slide 80: Пассажирские самолеты
С 1948 г. выпускался биплан Ан-2, способный взлетать с полосы длиной 120-200 м. Этот самолет нашел широчайшее применение, используется и сегодня для пассажирских и грузовых перевозок.

## Slide 81: Пассажирские самолеты
В 2008 г. поднялся в воздух самолет Superjet 100 – ближнемагистральный самолет, первый созданный в России после распада СССР. Может перевозить до 108 пассажиров со скоростью 830 км/ч на расстояние до 4,5 тыс. км. К настоящему времени произведено 162 машины.

## Slide 82: Транспортные самолеты
В 1965 г. был создан в то время самый большой в мире самолет Ан-22 «Антей». Этот самолет имеет 12-колесное шасси, четыре турбовинтовых двигателя НК-12 мощностью по 11 000 кВт каждый. Грузоподъемность до 80 т. Скорость полета – до 740 км/ч, дальность - до 10 000 км, длина разбега не превышает 1300 м.

## Slide 83: Транспортные самолеты
В 1971 г. был выпущен скоростной реактивный транспортный самолет Ил-76. Он может перевозить 60 т груза на дальность до 5000 км со скоростью 850 км/ч.

## Slide 84: Транспортные самолеты
В 1982 г. создан Ан-124 «Руслан» - самый крупный в мире серийный грузовой самолёт. На Ан-124 был установлен мировой рекорд по грузоподъемности (171 т на высоту 10,75 км). Максимальная скорость 865 км/ч.

## Slide 85: Транспортные самолеты
В 1988 г. полетел Ан-225 «Мрия» - самый большой в мире самолет. Способен доставлять со скоростью 800 км/ч грузы массой 250 т на расстояние более 4000 км.

## Slide 86: Вертолеты России 1946-н.в.

## Slide 87: Вертолеты
Промышленный выпуск вертолетов был начат только после Великой Отечественной войны.
Созданный в 1948 г. трехместный вертолет Ми-1 более 30 лет был одним из наиболее распространенных в нашей стране. Взлетная масса 2500 кг, дальность полета 615 км, максимальная скорость 190 км/ч.

## Slide 88: Вертолеты
В 1952 г. совершил первый полет двухвинтовой вертолет продольной схемы Як-24. Самый большой на то время в мире вертолет поднимал до 40 человек или до 4 т груза.

## Slide 89: Вертолеты
В 1953 г. был построен многоцелевой вертолет соосной схемы Ка-15М. Максимальная скорость полета 150 км/ч, максимальная дальность полета 310 км.

## Slide 90: Вертолеты
В 1957 г. был создан вертолет Ми-6, который по размерам, мощности двигателя превосходил все вертолеты того времени. Крыло вертолета создает до 25% подъемной силы. При взлетной массе 40,5 т вертолет может перевозить грузы массой до 12 т. Крейсерская скорость 250 км/ч. Дальность полета до 1200 км.

## Slide 91: Вертолеты
На базе Ми-6 в 1961 г. создан вертолет-кран Ми-10 для транспортировки на подвеске крупногабаритных грузов массой до 12 т. Взлетная масса вертолета 43,45 т. Этот вертолет выполняет уникальные строительно-монтажные работы.

## Slide 92: Вертолеты
В 1961 г. совершил первый полет вертолет Ми-2. Он похож на Ми-1, но благодаря малогабаритным, легким и в то же время мощным двигателям скорость и грузоподъемность Ми-2 значительно лучше, чем у Ми-1. Всего к 1992 г. было выпущено 5250 вертолетов Ми-2.

## Slide 93: Вертолеты
В 1962 г. состоялся первый полет многоцелевого вертолета Ми-8. Предназначен для перевозки 28 пассажиров или грузов массой до 4 т при взлетной массе вертолета 11,1 т. Максимальная взлетная масса 12 т. Скорость до 250 км/ч. Вертолет эксплуатируется примерно в 40 странах мира.

## Slide 94: Вертолеты
Ми-8 выпускался во множестве модификаций для гражданских и военных целей: на военных вариантах кабина экипажа бронирована, устанавливаются пулеметы в носовой подвижной установке, на внешних подвесках - пушки, гранатометы, ракеты. На основе Ми-8 в 1980 г. разработан многоцелевой вертолет Ми-17.

## Slide 95: Вертолеты
В 1967 г. был построен экспериментальный вертолет Ми-12 (В-12). Взлетная масса до 105 т, полезная нагрузка до 40 т, крейсерская скорость 240 км/ч, дальность полета 500 км. До сих пор в мире нет вертолета, равного Ми-12.

## Slide 96: Вертолеты
В 1977 г. создан тяжелый многоцелевой вертолет нового поколения Ми-26. Имея одинаковые габариты с Ми-6, обладает вдвое большей грузоподъемностью и габаритами грузовой кабины. Способный нести в грузовой кабине и на внешней подвеске до 28 т грузов, вертолет Ми-26 не имеет себе равных в мире среди серийных вертолетов.

## Slide 97: Вертолеты
Опыт боевых действий показал целесообразность создания специализированного вертолета для поддержки войск на поле боя. В 1969 г. армейский транспортно-боевой вертолет Ми-24, один из самых долговечных и массовых боевых вертолетов в мире, впервые поднялся в воздух.

## Slide 98: Вертолеты
Следующее поколение армейских вертолетов отличается тем, что они чисто боевые, т.е. на них нет грузовой кабины. Это позволило резко увеличить боевую нагрузку и улучшить ЛТХ.
В 1996 г. поднялся в воздух Ми-28Н «Ночной охотник» – ударный вертолет для уничтожения бронированной техники, воздушных целей и живой силы. Скорость до 300 км/ч.

## Slide 99: Вертолеты
Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор» совершил первый полет в 1997 г. Машина способна поражать бронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие модели Ка-50 «Чёрная акула».

## Slide 100: Поколения ЛА

## Slide 101: Поколения реактивных истребителей
1 поколение (1940..50 гг.)
Примеры: Messerschmitt Me.262, МиГ-9, Як-15
Признаки:
дозвуковая скорость
прямое крыло
турбореактивные двигатели
МиГ-9
Взлетная масса . . . . . . . . 4988 кг
Max скорость . . . . . . . . . . 910 км/ч
Max дальность полета . . . . 800 км
Тяговооруженность . . . . . . 0,316

## Slide 102: Поколения реактивных истребителей
2 поколение (1950..60 гг.)
Примеры: МиГ-15,17,19; North American F-86 Sabre
Признаки:
околозвуковая скорость
стреловидное крыло
турбореактивные двигатели с форсажем
большая высота полета
радар
МиГ-17
Взлетная масса . . . . . . . . 5340 кг
Max скорость . . . . . . . . . . 1070 км/ч
Max дальность полета . . . . 1165 км
Тяговооруженность . . . . . . 0,51

## Slide 103: Поколения реактивных истребителей
3 поколение (1955..80 гг.)
Примеры: МиГ-21,23,25; F-4 Phantom II, Mirage III
Признаки:
сверхзвуковая форма и скорость (М≈2)
более совершенные турбореактивные двигатели с форсажем
многоцелевые самолеты
ракеты «воздух-воздух»
МиГ-21
Max взлетная масса . . . . . . . . 10100 кг
Max скорость . . . . . . . . . . . . 2230 км/ч
Max дальность полета . . . . . . 1240 км
Тяговооруженность . . . . . . . . 0,7

## Slide 104: Поколения реактивных истребителей
4 поколение (1975..2010 гг.)
Примеры: МиГ-29; Су-27; F-15 Eagle; Eurofighter Typhoon
Признаки:
статическая неустойчивость с ЭДСУ
двухконтурный ТРД
усовершенствованная авионика
управляемое вооружение
Су-27
Max взлетная масса . . . . . . . . 30000 кг
Max скорость . . . . . . . . . . . . 2500 км/ч
Max дальность полета . . . . . . 3790 км
Тяговооруженность . . . . . . . . 1,2

## Slide 105: Поколения реактивных истребителей
5 поколение (2000..н.в.)
Примеры: F-22 Raptor; F-35 Lightning; Су-57; J-20
Признаки:
стелс-технология
размещение вооружения внутри фюзеляжа
безфорсажная сверхзвуковая скорость (?)
сверхманевренность (?)
более современная авионика
F-22
Max взлетная масса . . . . . . . 38000 кг
Max скорость . . . . . . . . . . . 2410 км/ч
Max дальность полета . . . . . 2960 км
Тяговооруженность . . . . . . . 1,1

## Slide 106: Поколения реактивных истребителей
6 поколение (начало 2016)
Примеры: пока нет
Признаки:
«прозрачная» кабина
высота полета до 35 км
гиперзвуковая скорость
стелс-технология
сверхманевренность
многофункциональность
широкое использование композиционных материалов
возможность беспилотного полета (?)
возможность «сетевого боя»

## Slide 107: Поколения вертолетов
1 поколение:
Появились в 1950-х годах. Имели поршневые двигатели, низкую скорость и небольшую дальность полета.
Примеры: Ми-1; S-51; Bristol 171
Ми-1
Max взлетная масса . . . . 2550 кг
Max скорость . . . . . . . . 170 км/ч
Max дальность полета . . 360 км
Max высота полета . . . . 3000 м
Мощность . . . . . . . . . . 580 л.с.

## Slide 108: Поколения вертолетов
2 поколение:
Появились в 1960-х годах. Оснащены газотурбинными двигателями, что значительно улучшило летные характеристики. У них улучшена конструкция винтов, имели систему автоматической стабилизации в полете.
Примеры: Ми-2; Bell UH-1D
Ми-2
Max взлетная масса . . . . 3659 кг
Max скорость . . . . . . . . 210 км/ч
Max дальность полета . . 700 км
Max высота полета . . . . 4115 м
Мощность . . . . . . . . . . 2 x 405 л.с.

## Slide 109: Поколения вертолетов
3 поколение:
Появились в начале 1970-х. У них была улучшена аэродинамика, поставлено новое электрооборудование, они имеют высокую экономию топлива.
Примеры: Ми-24; Bell AH-1 Cobra
Ми-24
Max взлетная масса . . . . 11500кг
Max скорость . . . . . . . . 335 км/ч
Max дальность полета . . 1000 км
Max высота полета . . . . 4950 м
Мощность . . . . . . . . . . 2 x 2200 л.с.

## Slide 110: Поколения вертолетов
4 поколение:
Появились в середине 1970-х годов. В них широко применяются композиционные материалы, улучшены электрические установки, что позволяет им работать в сложных погодных условиях и ночью.
Примеры: Ка-50; AH-64 Apache
Ка-50
Max взлетная масса . . . . 10800 кг
Max скорость . . . . . . . . 310 км/ч
Max дальность полета . . 1160 км
Max высота полета . . . . 6100 м
Мощность . . . . . . . . . . 2 x 2400 л.с.

## Slide 111: Поколения вертолетов
5 поколение:
Появилось в начале 1990-х. Они полностью компьютеризированы, управляются с использованием многофункциональных индикаторов и цифровой системы управления полетом.
Примеры: Ка-52; Ми-28Н; AH-64D Apache Longbow
Ми-28Н
Max взлетная масса . . . . 12100 кг
Max скорость . . . . . . . . 300 км/ч
Max дальность полета . . 1087 км
Max высота полета . . . . 5600 м
Мощность . . . . . . . . . . 2 x 2200 л.с.

## Slide 112: Поколения вертолетов
6 поколение:
Разрабатываются в настоящее время.
Требования к ним: применение стелс-технологий, высокая скорость (до 500 км/ч), большая дальность полета (до 1500 км), компьютерная система управления вооружением, широкое использование композиционных материалов.
Примеры: RAH-66 Comanche, S-97 Raider, Ми-28НМ, Ка-92

## Slide 113: ЛА будущего

## Slide 114
Джетпак
В 2011 г. летающий рюкзак Jetpack испытали в Новой Зеландии, закрепив аппарат на манекене. Jetpack поднялся на 1,5 км в воздух. После кратковременного полета летающий ранец медленно приземлился на парашюте.
Топлива в баке хватает на 30 мин. полета, при этом скорость до 153 км/ч.
Обладателю реактивного рюкзака не требуется лицензия пилота, достаточно пройти 40-минутный обучающий курс.

## Slide 115
Ховербайк
В 2012 летающий мотоцикл «Ховербайк» компании Aerofex из Калифорнии прошел первые испытание. Вместо колес – несущие винты, а управление осуществляется посредством двух планок на уровне колен.
Ховербайк способен поднимается на высоту 4,5 м, скоростьдо 50 км/ч. Он оснащен бортовым компьютером, который отслеживает углы наклона, поворота и крена, контролируя траекторию движения и устойчивость ховербайка в пространстве.

## Slide 116
Ранец-крыло Ива Росси
Ив Росси — швейцарский лётчик и изобретатель.
В летательном аппарате Ива Росси крыло жёстко закреплено на спине, и пилот управляет полётом, лишь двигая руками, ногами и головой. При этом манёвренность достаточна для выполнения фигур пилотажа .
Вес ранца модели 2012 г., полностью заправленного горючим (30 л керосина) 55 кг, размах крыла 2 м.
Максимальная скорость 300 км/ч, продолжительность полёта с полной заправкой 10 минут.

## Slide 117
Марсианский вертолет Ingenuity
Беспилотный вертолёт, совершивший 19 апреля 2021 г полёт на Марсе. На Земле ни один вертолет не поднимался выше 12 км. А на Марсе Ingenuity приходится испытывать нагрузку, будто он летает на высоте 30 км. Если на Земле кубометр воздуха весит 1,205 кг, то на Марсе его вес не превышает 15-18 г. Гравитация на Марсе составляет 38% от земной. Чтобы взлететь на Марсе, вертолету нужно очень быстро вращать лопастями до 2300-2900 об/мин. Для сравнения - земные вертолеты совершают 130-300 об/мин.

## Slide 118: Спасибо за внимание!!!