## Slide 1: Лекция 3 Элементы аэродинамики
Улан-Удэ 2025
«Работайте, работайте -
- а понимание придёт потом»
Жан Лерон Д’Аламбер

## Slide 2: Принятые сокращения
ЛА – летательный аппарат
МСА – международная стандартная атмосфера
ПС – пограничный слой
ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт

## Slide 3: Содержание
Что такое аэродинамика?
Атмосфера Земли. Параметры и свойства воздуха
Скорости полета
Полет аэродинамических ЛА
Аэродинамика крыла
Аэродинамические силы
Аэродинамический эксперимент

## Slide 4: Что такое аэродинамика?

## Slide 5: Что такое аэродинамика?
Аэродинамика (от др.-греч. аэр — воздух и динамис — сила) ) – изучает законы движения воздуха и его взаимодействие с движущимся в нем ЛА.
Является теоретической основой авиации и ракетной техники. На ее законах базируется теория крыла и воздушного винта, динамика полета, расчет устойчивости и управляемости ЛА.

## Slide 6: История
Зарождение науки аэродинамики началось с исследований Исаака Ньютона, Даниила Бернулли, Леонарда Эйлера, Жана д’Аламбера, Луи Навье, Джорджа Стокса. Они предложили физические принципы изучения аэродинамических явлений, разработали необходимый математический аппарат.
Notes: Исаак Ньютон (1642-1727) - английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической физики.
Даниил Бернулли (1700-1782) - швейцарский физик, механик и математик, один из создателей гидродинамики и математической физики.
Леонард Эйлер (1707-1783) - швейцарский, немецкий и российский математик и механик.
Жан Лерон Д’Аламбер (1717-1783) - французский учёный-энциклопедист. Широко известен как философ, математик и механик.
Луи Мари Навье (1785-1836) - французский механик и инженер.
Джордж Стокс (1819-1903) - английский математик, механик и физик-теоретик ирландского происхождения.

## Slide 7: История
Появление в начале XX в. авиации потребовало создания теории расчета самолета и способствовало бурному развитию аэродинамики.
Большой вклад внесли работы Н.Е. Жуковского, И.В. Мещерского, К.Э. Циолковского, Л. Прандтля.
Notes: Николай Егорович Жуковский (1847-1921) - русский механик, создатель аэродинамики как науки.
Иван Всеволодович Мещерский (1859-1935) - русский и советский учёный-механик.
Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935) - российский и советский учёный-самоучка и изобретатель, школьный учитель. Основоположник теоретической космонавтики.
Людвиг Прандтль (1875-1953) - немецкий физик, внёс существенный вклад в основы гидродинамики и разработал теорию пограничного слоя.

## Slide 8: История
Под руководством «отца русской авиации» Н.Е. Жуковского был создан в 1918 г. Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), где начинали свою работу такие известные отечественные ученые как А.Н. Туполев, С.А. Чаплыгин, С.П. Королев, В.В. Струминский, М.В. Келдыш.
Notes: Андрей Николаевич Туполев (1888-1972) - русский и советский авиаконструктор, академик.
Сергей Алексеевич Чаплыгин (1869-1942) -русский и советский механик и математик, один из основателей гидро- и аэродинамики, академик.
Сергей Павлович Королёв (1906-1966) - советский учёный, конструктор и организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР, основоположник практической космонавтики.
Владимир Васильевич Струминский (1914-1998) - советский и российский учёный в области аэродинамики, летательных аппаратов и теоретических основ самолётостроения, академик.
Мстислав Всеволодович Келдыш (1911-1978) - советский учёный-инженер в области математики и механики, организатор советской науки.

## Slide 9: Атмосфера Земли

## Slide 10: Атмосфера Земли
Это газовая (воздушная) оболочка, окружающая Землю.
Высота атмосферы более 2000 км. Точно определить границу атмосферы трудно, т.к. переход от нее к космосу совершается плавно, на больших высотах плотность воздуха очень мала. Но 95% массы воздуха находится до высоты 20 км.
Состав воздуха:
N2 – 78%
O2 – 21%
CO2 и др. газы – 1%

## Slide 11: Атмосфера Земли
Состоит из 5 слоев:
тропосфера
стратосфера
мезосфера
термосфера
экзосфера
Самолеты и вертолеты летают в тропосфере, некоторые самолеты – в стратосфере.

## Slide 12: Тропосфера
Это нижний слой атмосферы толщиной около 11 км. Температура с подъемом на высоту падает (6,5°С на каждый км). Холодные верхние слои воздуха опускаются, а теплые поднимаются. Так образуются облака, выпадают осадки, дуют ветры.
В тропосфере сосредоточен почти весь водяной пар и пыль, что может привести к ухудшению видимости или обледенению ЛА.

## Slide 13: Стратосфера
Находится на высоте от 11 до 50 км. До высоты 20 км температура -56°С, а потом возрастает.
Нет облаков и постоянно дуют сильные ветра в одном направлении.
Notes: Рекорд высоты: 1977 г., 37650 м, А. Федотов, МиГ-25

## Slide 14: Скорости полета

## Slide 15: Скорости полета ЛА
Чем больше М, тем сильнее сжимается воздух.
малые дозвуковые скорости М ≤ 0,4..0,6, сжимаемость воздуха практически не проявляется.
Ан-26
Robinson R44

## Slide 16: Скорости полета ЛА
Чем больше М, тем сильнее сжимается воздух.
большие дозвуковые скорости М ≈ 0,6..0,9, силовое взаимодействие ЛА с воздухом существенно, но тепловое практически отсутствует.
Airbus А320

## Slide 17: Скорости полета ЛА
Чем больше М, тем сильнее сжимается воздух.
трансзвуковые М ≈ 1 и сверхзвуковые М > 1, при которых учитывается не только силовое, но и тепловое взаимодействие ЛА и воздуха.
Су-35

## Slide 18: Скорости полета ЛА
Чем больше М, тем сильнее сжимается воздух.
гиперзвуковые скорости M ≥ 5, силовое и тепловое взаимодействие ЛА и воздуха настолько интенсивно, что может сопровождаться эрозией обшивки ЛА.
Ракетоплан North American X-15
Notes: X-15 (рус. «Икс-15») — экспериментальный самолёт-ракетоплан США, оснащённый ракетными двигателями. Первый и в течение 40 лет единственный в истории пилотируемый гиперзвуковой летательный аппарат-самолёт, совершавший суборбитальные пилотируемые космические полёты. Первый многоразовый космический корабль. Максимальная скорость — 7274 км/ч. Максимальная высота — 107,96 км. Конец эксплуатации: декабрь 1970 года. Единиц произведено: 3.

## Slide 19: Полет аэродинамических ЛА

## Slide 20: Аэродинамический принцип полета
Подъемная сила создаётся за счёт разницы давлений воздуха на нижней и верхней поверхностях крыла.

## Slide 21: Аэродинамическое качество
ЛА создает подъемную силу и преодолевает силу лобового сопротивления . Чем больше подъемная сила и чем меньше сила лобового сопротивления, тем более совершенна геометрическая форма ЛА.
Notes: Virgin Atlantic GlobalFlyer — экспериментальный одноместный реактивный самолёт, созданный для кругосветного беспосадочного перелёта без дозаправок.

## Slide 22: Планёр
Нет силовой установки, поэтому полёт возможен только со снижением под углом Θ со скоростью V.

## Slide 23: Самолет
Совершает полет за счет тяги, создаваемой силовой установкой, и подъемной силы, создаваемой крылом.
Тяга создается либо воздушным винтом либо струей газов.

## Slide 24: Вертолет
Подъемная сила создается несущим винтом 1, который приводится во вращение двигателем.

## Slide 25: Аэродинамика крыла

## Slide 26: Параметры крыла
Профиль крыла – это сечение крыла плоскостью, параллельной плоскости симметрии (сечение А-А).
Хорда профиля b – отрезок, соединяющий наиболее удаленные точки профиля.
Размах крыла l – расстояние между его концами.

## Slide 27
Формы профилей крыла
1 - симметричный (для сверхзвуковых самолетов и для оперения);
2 - несимметричный двояковыпуклый
(для самолетов различного назначения);
3 - плосковыпуклый (прост в изготовлении, применяется на планёрах и малоскоростных самолетах);
4 - выпукло-вогнутый (применяется на планёрах);
5 - S-образный (для самолетах типа «бесхвостка»);
6 – ламинаризированный (имеет меньшее лобовое сопротивление на малых α);
7 - чечевицеобразный;
8 - ромбовидный;
9 - треугольный.
для самолетов со сверх- и гиперзвуковыми скоростями

## Slide 28: Спектр обтекания
Это видимая картина обтекания тела воздушным потоком.
Методы визуализации воздушного потока:
Дым, пар, мыльные пузыри, шелковинки;
Оптические методы (преломлении световых лучей при нарушении однородности среды).

## Slide 29: Спектр обтекания профиля крыла
1 ‒ поток воздуха; 2 ‒ дым; 3 ‒ трубка; 4 – струйки дыма; 5 – невозмущенный поток со скоростью V∞; 6 ‒ возмущенный поток; 7 – поверхность крыла; 8 – граница пограничного слоя (ПС); 9а – ламинарный ПС; 9б – переходный ПС; 9в – турбулентный ПС; 10 – свободный поток (потенциальный слой); 11 – спутная струя

## Slide 30: Распределение давления

## Slide 31: Аэродинамические силы

## Slide 32: Аэродинамические силы
Полная аэродинамическая сила Ra – сумма всех сил, действующих на ЛА со стороны воздуха.
Центр давления (ц. д.) – точка приложения Ra.
Подъемная сила Ya – часть Ra, перпендикулярная к направлению полета (н. п.).
Сила лобового сопротивления Xа – часть Ra, параллельная н.п.

## Slide 33: Аэродинамические силы
Зависят от:
шероховатости обшивки ЛА
формы ЛА
площади миделя ЛА
положения ЛА относительно потока

## Slide 34: Шероховатость обшивки
Чем более гладкая обшивка ЛА, тем меньше сила лобового сопротивления.
Junkers-52

## Slide 35: Форма ЛА
С повышением скорости полета применяется более обтекаемая форма ЛА.

## Slide 36: Площадь миделя ЛА
Если увеличить в n раз площадь максимального поперечного сечения (миделя) F, то и в n раз увеличится полная аэродинамическая сила:
F2= n · F1 и Rа2 = n · Rа1.

## Slide 37: Положение ЛА относительно потока
Угол атаки – это угол α между скоростью набегающего потока и осью обтекаемого тела.
С увеличением угла α подъемная сила линейно растет из-за повышения давления на нижней поверхности крыла.
Сила лобового сопротивления также растет, но по квадратичному закону.

## Slide 38: Положение ЛА относительно потока
Угол атаки – это угол α между скоростью набегающего потока и осью обтекаемого тела.
Рост подъемной силы прекращается, когда угол атаки становится равен критическому α = 20º.
С достижением α = 30º происходит срыв потока и самолет сваливается в штопор.

## Slide 39: Штопор

## Slide 40: Аэродинамический эксперимент

## Slide 41: Аэродинамический эксперимент
Позволяет еще на этапе создания ЛА определить интенсивность его взаимодействия с потоком воздуха.
Теоретическое определение величин, характеризующих это взаимодействие весьма сложно.
При создании ЛА время аэродинамических испытаний составляет 10 000…15 000 ч.

## Slide 42: Принцип обратимости
Величина, направление и точка приложения аэродинамических сил не зависят от того, обтекается ли ЛА потоком воздуха, или же он движется в неподвижном воздухе.
Этот принцип позволяет вместо сил, действующих на реальный ЛА в полете, определять силы, действующие на неподвижную модель ЛА, обтекаемую потоком воздуха.

## Slide 43: Схема аэродинамического эксперимента
Если модель самолета 1 закрепить на аэродинамических весах и направить на неподвижную модель поток воздуха со скоростью Vм, то динамометр 2 покажет подъемную силу Ya м, а динамометр 3 ‒ силу лобового сопротивления модели Xa м.

## Slide 44: Цели
выяснить картину обтекания ЛА воздушным потоком;
узнать распределение давления по поверхности ЛА (дренажные испытания);
определить действующие на ЛА аэродинамические силы и моменты.

## Slide 45: Дозвуковая компрессорная аэродинамическая труба
Имеет замкнутый канал; в рабочей части трубы 1 на аэродинамических весах 2 установлена модель самолета 3. Вентилятор 6, приводимый в действие электромотором 7, прогоняет воздух через канал. Пройдя через спрямляющую решетку 9 (хонейкомб) и сужающуюся часть (конфузор) 10, поток входит в рабочую часть трубы. Далее поток попадает в расширяющуюся часть (диффузор) 4, где плавно тормозится. Лопасти вентилятора защищены сеткой 5 от повреждений на случай разрушения модели. Поворотные лопатки 8 обеспечивают плавное течение воздушного потока по трубе.

## Slide 46: Самая большая в мире аэродинамическая труба
Исследовательский центр NASA (Калифорния, США).
Продувка полномасштабных моделей авиационной или наземной техники.
Построена в 1986 г.
Размеры рабочей части: 25х50 м.
Скорость потока: до 190 км/ч.

## Slide 47: Самая большая в Европе аэродинамическая труба
ЦАГИ, г. Жуковский.
Непрерывного действия.
Проводились испытания самолетов Ту-154, Ту-144, Ту-204, различных вертолетов.
Построена в 1939 г.
Размеры рабочей части: 24х14 м.
Скорость потока: до 60 м/с.

## Slide 48: Спасибо за внимание!!!