## Slide 1: Лекция 4 Конструкция самолета
Улан-Удэ 2025
«Viam supervadet vadens»
Дорогу осилит идущий (латинский)

## Slide 2: Принятые сокращения
АУК – автоматическое управление креном
ЛА – летательный аппарат
ВПП – взлетно-посадочная полоса
ПД – поршневой двигатель
ТВД – турбовинтовой двигатель
ТРД – турбореактивный двигатель
УКВ – ультракороткие волны

## Slide 3: Содержание
Основные элементы самолета
Классификация самолетов
Конструкция крыла
Конструкция фюзеляжа

## Slide 4: Основные элементы самолета

## Slide 5: Основные элементы самолета

## Slide 6: Крыло
Создаёт при поступательном движении самолёта подъёмную силу. На крыле располагаются органы управления (элероны, элевоны и др.), а также механизация крыла.
1 — законцовка крыла
2, 3 — корневые элероны
4 — обтекатели механизма привода закрылков
5, 6 — предкрылки
7 — корневой трёхщелевой закрылок
8 — внешний трёхщелевой закрылок
9 — интерцептор
10 — интерцептор/спойлер

## Slide 7: Работа элеронов
Управление углом крена:

## Slide 8: Фюзеляж
Служит для размещения экипажа, пассажиров и грузов, а также для крепления крыла, оперения, шасси, двигателей и т. п. Бывают самолёты без фюзеляжа (летающее крыло).
а - Ту-144; б - Ту-104; в - Як-18; г - Ан-14; д - SN-600(Франция); е - Mini Guppy (США); ж - ДС-3 (США); з – Ил-76; и - Argosy (Англия); к - "Илья Муромец"

## Slide 9: Хвостовое оперение
Вертикальное: киль и руль направления.
Горизонтальное: стабилизатор и руль высоты.
Обеспечивает устойчивость, управляемость и балансировку самолёта.

## Slide 10: Цельноповоротное оперение
Применяется в сверхзвуковых (и маневренных) самолетах для большей эффективности управления.

## Slide 11: Работа руля высоты
Управление углом тангажа:

## Slide 12: Работа руля направления
Управление углом рыскания:

## Slide 13: Планер
Часть ЛА без силовой установки и оборудования. Состоит из фюзеляжа, крыльев, оперения, гондол двигателей и шасси.
Масса планера составляет основную часть массы конструкции самолёта – от 18% до 34% в зависимости от его назначения.
Части планера самолета

## Slide 14: Шасси
Система опор для разбега самолёта при взлёте, пробега при посадке, а также передвижения и стоянки его на земле.
Часто применяется убираемое шасси.

## Slide 15: Силовая установка
Состоит из двигателя и движителя (воздушного винта), создаёт тягу, уравновешивающую лобовое сопротивление, обеспечивает самолёту поступательное движение.

## Slide 16: Системы бортового оборудования
Позволяют выполнять полёты при любых условиях. Бортовая электроника – это очень сложное оборудование, его стоимость может быть больше стоимости остальной конструкции самолёта.

## Slide 17: Классификация самолетов

## Slide 18: По типу силовой установки:
Поршневые ПД
Ан-2

## Slide 19: По типу силовой установки:
Турбовинтовые ТВД

## Slide 20: По типу силовой установки:
Турбореактивные ТРД
Ту-154

## Slide 21: По типу силовой установки:
С ракетными двигателями (ракетопланы)
Х-30
Notes: X-30 National Aero-Space Plane (NASP) — проект перспективного многоразового космического корабля — одноступенчатой аэрокосмической системы-космолёта (АКС) нового поколения с горизонтальным стартом и посадкой, разрабатываемый США для создания надёжного и простого средства массового вывода людей и грузов в космос. Проект приостановлен и в настоящее время проводятся исследования гиперзвуковых беспилотных экспериментальных летательных аппаратов (Boeing X-43) для создания прямоточного гиперзвукового двигателя.

## Slide 22: По типу силовой установки:
С комбинированной силовой установкой
Су-5
Notes: Су-5 — советский экспериментальный истребитель-перехватчик с комбинированной силовой установкой, состоявшей из поршневого двигателя ВК-107А с четырёхлопастным винтом и мотокомпрессорного ВРДК Холщевникова.

## Slide 23: По типу силовой установки:
С электрическими двигателями
Solar Impulse 2
Notes: Электрический самолёт - самолёт, приводимый в движение электрическим двигателем, питающимся от топливных элементов, фотоэлементов, суперконденсаторов, батарей или беспроводным путём.
Швейцарский самолёт Solar Impulse 2 на солнечных батареях. В 2015-16 годах облетел вокруг света (с промежуточными остановками).

## Slide 24: По числу двигателей:
От 1 до 12 двигателей.
C-5 Galaxy
Ан-225
B-52 Stratofortress
Dornier Do X

## Slide 25: По числу крыльев:
Монопланы
Су-26

## Slide 26: По числу крыльев:
Бипланы
Flyer-1

## Slide 27: По числу крыльев:
Трипланы
Fokker Dr.I
Су-30МКИ
Продольный триплан

## Slide 28: По числу крыльев:
Полипланы
Caproni Ca.60 – рекордсмен по количеству плоскостей
Notes: Caproni Ca.60 Noviplano — экспериментальная летающая лодка-авиалайнер. Основное назначение прототипа — обкатка решений перед постройкой 150-местного транс-атлантического лайнера. Самолёт имел необычную аэродинамическую схему: девять крыльев были расположены тандемом в трёх пакетах по трипланной схеме. Другими словами, это был тройной триплан. Крылья были позаимствованы с бомбардировщиков-трипланов, оставшихся после Первой мировой войны. Ca.60 был оснащён восемью двигателями Liberty L-12 суммарной мощностью в 3000 л.с. По бокам от фюзеляжа была установлена пара поплавков-аутригеров. Машина совершила единственный испытательный полёт 4 марта 1921 года. Практически сразу после взлёта, на высоте 18 метров, самолёт разрушился и рухнул в воду. Пилот и бортинженеры не пострадали. Позже самолёт был восстановлен, но некоторое время спустя сгорел при загадочных обстоятельствах.

## Slide 29: По расположению крыла (для монопланов)
Высокопланы

## Slide 30: По расположению крыла (для монопланов)
Среднепланы

## Slide 31: По расположению крыла (для монопланов)
Низкопланы

## Slide 32: По расположению крыла (для монопланов)
Парасоль
МАИ-223
Notes: Парасо́ль (фр. parasol — буквально: зонт от солнца) — конструкция самолёта-моноплана с крылом, расположенным над фюзеляжем и крепящимся к последнему при помощи подкосов. Название происходит от самолёта Morane-Saulnier L, широко известного как «Моран-Парасоль». Конструкция широкого распространения не получила из-за невысоких аэродинамических характеристик, хотя применялась на боевых самолётах, в том числе и истребителях.

## Slide 33: По форме крыла
Крыло может быть прямым, стреловидным, треугольным, трапециевидным, эллиптическим, обратной стреловидности, переменной стреловидности (готическое).
а)АНТ-5 б)По-2 в)БИЧ-3 г)Як-40 д)HFB-320(ФРГ) е)К-2 ж)Ту-144 з)Ан-28 и)Ил-62
Notes: Парасо́ль (фр. parasol — буквально: зонт от солнца) — конструкция самолёта-моноплана с крылом, расположенным над фюзеляжем и крепящимся к последнему при помощи подкосов. Название происходит от самолёта Morane-Saulnier L, широко известного как «Моран-Парасоль». Конструкция широкого распространения не получила из-за невысоких аэродинамических характеристик, хотя применялась на боевых самолётах, в том числе и истребителях.

## Slide 34: По расположению хвостового оперения
Стандартная (классическая) схема
Оперение сзади

## Slide 35: Разновидности:

## Slide 36: По расположению хвостового оперения
Бесхвостка
Aérospatiale-BAC Concorde

## Slide 37: По расположению хвостового оперения
Утка
Rutan Model 61 Long-EZ

## Slide 38: По расположению хвостового оперения
Летающее крыло

## Slide 39: По типу и этажности фюзеляжа
Однофюзеляжные
узкофюзеляжные (диаметр до 4 м)
широкофюзеляжные
Airbus A320
Airbus A380

## Slide 40: По типу и этажности фюзеляжа
Двухбалочной схемы
Virgin Atlantic GlobalFlyer
Notes: Virgin Atlantic GlobalFlyer (полное название — Scaled Composites Model 311 Virgin Atlantic GlobalFlyer, зарегистрирован под номером N277SF) — экспериментальный одноместный реактивный самолёт, созданный для кругосветного беспосадочного перелёта без дозаправок.
Этот экспериментальный самолет был спроектирован и построен компанией Бёрта Рутана Scaled Composites, спонсировался авиакомпанией Virgin Atlantic (Ричард Брансон; ранее эти компании объявили о совместных работах по проекту Virgin Galactic) и принадлежал Стиву Фоссетту.
На этом самолете с 1 по 3 марта 2005 года Стив Фоссетт в одиночку осуществил безостановочный полёт вокруг земного шара за 67 часов 1 минуту. Средняя скорость полёта составила 590,7 км/ч и стала абсолютным мировым рекордом скорости безостановочного кругосветного перелёта без дозаправки. Предыдущий рекорд был установлен на самолёте Рутана Voyager (длительность перелета — 9 суток 3 минуты, средняя скорость — 186,11 км/ч).

## Slide 41: По типу и этажности фюзеляжа
Бесфюзеляжные (летающее крыло)

## Slide 42: По типу и этажности фюзеляжа
Двухпалубные (2-х и 3-хэтажные)

## Slide 43: По типу шасси
Сухопутные |  |  |  |  | 
Колесное шасси | Лыжное шасси |  | Гусеничное шасси |  | На воздушной подушке
Гидросамолеты |  |  |  |  | 
Амфибии |  | Поплавковые |  | «Летающие лодки» | 
Hughes H-4 Hercules
Бе-12

## Slide 44: Конструкция крыла

## Slide 45: Крутка крыла
Геометрическая крутка закладывается при проектировании ЛА и заключается в изменении углов атаки профилей разных сечений крыла (местных углов крутки).

## Slide 46: Крутка крыла
Аэродинамическая крутка – это изменение формы профилей сечений крыла по всему размаху при одинаковых углах атаки профилей.

## Slide 47: Конструкция фюзеляжа

## Slide 48: Силовые схемы фюзеляжей
Ферменная
Балочная (на 90% самолетов):
  Лонжеронная
  Стрингерная (полумонокок)
  Обшивочная (монокок)

## Slide 49: Ферменный тип
Фюзеляж представляет пространственную ферму жесткого или жестко-расчалочного типа.
Силовые элементы такой конструкции : лонжероны, раскосы, расчалки, распорки, различные расчалочные ленты и ферменные пояса.

## Slide 50: Самолет братьев Райт

## Slide 51: Балочные фюзеляжи
Состоят из тонкостенной работающей замкнутой оболочки и подкрепляющего каркаса

## Slide 52: Элементы балочного фюзеляжа
А – лонжерон; В – стрингер; С – шпангоут; D – обшивка

## Slide 53: Спасибо за внимание!!!