## Slide 1: Лекция 5 Конструкция вертолета
Улан-Удэ 2025
«Хорошо летать могут
только красивые самолеты»
А.Н. Туполев

## Slide 2: Принятые сокращения
ГТД – газотурбинный двигатель
ЛА – летательный аппарат
НВ – несущий винт

## Slide 3: Содержание
Воздушный винт
Несущий винт вертолета
Основные части вертолета
Классификация вертолетов

## Slide 4: Воздушный винт

## Slide 5: Классификация воздушных винтов
По назначению
Самолетные (пропеллеры)
Создают тягу для преодоления лобового сопротивления
Вертолетные
Несущие винты (НВ)
Создают как движущую, так и подъемную силу
Рулевые винты (РВ)
Сохраняют или изменяют направление вертолета

## Slide 6: Воздушный винт
Создает при вращении тягу Та.
Лопасть винта можно считать крылом, на элементарный участок которого dr набегает воздушный поток со скоростью
W = U + V,
где U = ω ∙ r – окружная скорость;
V – скорость потока вдоль оси винта.

## Slide 7: Воздушный винт
При работе винта на месте V – это скорость подсасывания струи винтом.
Поток обтекает элемент лопасти под углом атаки
α = φ – β,
где φ – угол установки сечения; β – угол притекания струи.

## Slide 8: Воздушный винт
На каждый элемент лопасти действует элементарная аэродинамическая сила:
где CRa – коэффициент полной аэродинамической силы;
dS – площадь элемента лопасти в плане.

## Slide 9: Воздушный винт
Сумма элементарных сил тяги dТа равна силе тяги винта Ta, а сумма элементарных сил сопротивления dXа равна паре сил Xa, момент которых относительно оси винта равен моменту сопротивления вращению винта.
Для преодоления этого момента к винту должен быть приложен крутящий момент от двигателя.

## Slide 10: Воздушный винт
Тяга Та изменяется за счет:
изменения скорости вращения винта ω
изменения угла установки лопасти φ (применяется для НВ вертолёта).

## Slide 11: Воздушный винт
Изменение φ приводит к изменению шага винта.
Геометрический шаг винта Н – путь, который прошел бы винт за один оборот, если бы он ввинчивался в воздух, как в гайку
H = 2 ∙ π ∙ R ∙ tg φ

## Slide 12: Воздушный винт
Поступь винта h – расстояние, пройденное винтом за один оборот.
Скольжение винта S = H – h.

## Slide 13: Винты фиксированного шага
Это винты, лопасти которых не поворачиваются вокруг своих осей.
Лопасти имеют переменный по длине угол φ.

## Slide 14: Винты изменяемого шага
Лопасть поворачивается относительно оси за корневую часть 1, закрепленную во втулке винта 2.

## Slide 15: Несущий винт вертолета

## Slide 16: Типы НВ
По форме лопасти:
Прямоугольные
Стреловидные
Треугольные
Комбинированные
У современных НВ лопасти обычно прямоугольные bк = b0, т.к. они проще и дешевле в изготовлении.

## Slide 17: H160 от Airbus Helicopters

## Slide 18: Отличие НВ от пропеллера
Пропеллер работает при осевой обдувке. Для НВ вертолета осевая обдувка происходит только при висении и вертикальном взлете/посадке.
На остальных режимах полета НВ вертолета работает при косой обдувке.

## Slide 19: Косая обдувка
Скорость потока, набегающего на лопасть НВ, зависит от азимута – угла лопасти относительно скорости потока.

## Slide 20: Косая обдувка
Для произвольного азимута ψ скорость обтекания:
W = ω ∙ R + V ∙ sin ψ

## Slide 21: Косая обдувка
Периодичность аэродинамических сил на лопасти винта при жестком креплении лопасти к втулке винта приводит к вибрации и тряске.
Поэтому применяют нежесткое крепление лопастей к втулке.

## Slide 22: Шарнирное крепление лопасти НВ
Широко применяется крепление лопасти 1 НВ к втулке 5 при помощи шарниров:
осевого 2;
вертикального 3;
горизонтального 4.
Рычагом 6 изменяется угол установки лопасти Δφ.

## Slide 23: Равновесие лопасти
На лопасть действуют силы:
тяжести Gл
тяги Yал
лобового сопротивления Хал
центробежная F.
Лопасть сама приходит в равновесие, когда сумма моментов сил, действующих на лопасть, относительно шарниров равна нулю.

## Slide 24: Равновесие лопасти
Лопасти при этом отклоняются:
в горизонтальной плоскости – на угол отставания ζ
в вертикальной плоскости – на угол конусности (взмаха) β.
Лопасти движутся по поверхности конуса.
Угол β тем больше, чем больше подъемная сила Ya.

## Slide 25: Способы крепления лопастей к втулке НВ
Жесткое:
Лопасть поворачивается только вокруг своей оси в ОШ, меняя φ.
1 – ОШ; 2 – корпус втулки; 3 – упругий комель лопасти; 4 – рычаг поворота лопасти
Втулка НВ вертолета Bo-105

## Slide 26: Способы крепления лопастей к втулке НВ
Шарнирное:
Кроме ОШ имеется ГШ и ВШ. Наиболее распространено.
1 – ГШ; 2 – ВШ; 3 – ОШ; 4 – корпус втулки; 5 – скоба; 6 – демпфер; 7 – рычаг поворота лопасти

## Slide 27: Способы крепления лопастей к втулке НВ
Упругое:
Гибкие элементы (рессоры, торсионы, эластомерные подшипники) выполняют функции ГШ и ВШ.
1 – сферический эластомерный подшипник; 2 – рукав; 3 – корпус втулки; 4 – рычаг поворота лопасти; 5 – демпфер
Втулка НВ вертолета AS350 Экюрой

## Slide 28: Вертикальное перемещение вертолета
Происходит под действием силы тяги НВ. Эту силу можно изменять одновременным изменением угла установки всех лопастей НВ (изменением общего шага винта).

## Slide 29: Горизонтальное перемещение вертолета
Происходит, если наклонить ось конуса НВ в направлении движения.

## Slide 30: Горизонтальное перемещение вертолета
Это делается изменением угла установки лопасти φ в зависимости от ее азимута (изменением циклического шага НВ).
На лопасти, направленной в сторону желаемого перемещения, угол φ (и подъемная сила Yал) уменьшается, а на лопасти, направленной в обратную сторону, угол φ (и сила Yал) увеличивается. Поэтому ось конуса НВ отклонится в необходимом направлении.

## Slide 31: Автомат перекоса
Изменяет общий и циклический шаг НВ с шарнирным креплением лопастей.
1-лопасти;
2-рычаги управления шагом лопастей
3-осевые шарниры
4-втулка
5-ось вращения вала
6-внешнее вращающееся кольцо
7-внутреннее кольцо сферического шарнира
8- сферический шарнир
9-ползун
10-тяга ползуна
11-тяга
12-поводки
13-тяга

## Slide 32: Автомат перекоса
Является важнейшим агрегатом любого вертолета, изобретен в 1911 г. Юрьевым Б.Н.
Автомат перекоса расположен на валу 5 под втулкой 4, представляет собой шарнир, внешнее вращающееся кольцо 6 которого перемещается вверх и вниз и наклоняется в любую сторону.
Внешнее кольцо 6 является обоймой шарикоподшипника и вращается одновременно с валом 5 за счет тяг 12, соединяющих кольцо с рычагами управления шагом 2 лопастей 1 винта.

## Slide 33: Автомат перекоса
Кольцо 7, являющееся внутренней обоймой шарикоподшипника, неподвижно в плоскости вращения внешнего кольца, однако эта плоскость может поворачиваться за счет сферического шарнира 8, которым внутреннее кольцо 7 подвижно соединяется с ползуном 9, перемещающимся вдоль вала 5.

## Slide 34: Автомат перекоса
Управление общим шагом винта (б).
При перемещении ползуна тягой 10 за счет одновременного перемещения поводками 12 рычагов 2 все лопасти поворачиваются в осевых шарнирах 3 на одинаковые углы, которые при горизонтальном положении внешнего кольца не изменяются по азимуту при вращении винта.

## Slide 35: Автомат перекоса
Режим авторотации (самовращения)
При отказе двигателя он муфтой свободного хода автоматически отключается от НВ, а общий шаг винта устанавливается так, чтобы обеспечить безопасное вертикальное снижение и посадку на режиме авторотации.

## Slide 36: Автомат перекоса
Управление общим шагом
Осуществляется рычагом «шаг-газ», который связан проводкой управления с ползуном автомата перекоса и насосом подачи топлива в двигатель.
Внешнее кольцо 6 автомата перекоса (а) с помощью тяги 11 можно наклонить относительно оси Z, а с помощью тяги 13 - относительно оси X.

## Slide 37: Автомат перекоса
Управление циклическим шагом
При этом поводки 12, связывающие внешнее вращающееся кольцо 6 с рычагами 2 управления шагом, будут циклически (в) изменять по азимуту шаг лопастей от φ1 = φmin в направлении полета до φ2 = φmax в противоположном направлении.

## Slide 38: Автомат перекоса
Управление циклическим шагом
Осуществляется с помощью ручки продольно-путевого управления, движение которой вперед-назад или вбок приводит к аналогичному перемещению вертолета.

## Slide 39: Вертолет классической схемы
НВ 1, управляемый автоматом перекоса 3, приводится в движение двигателем 5 через главный редуктор 4. Редуктор уменьшает частоту вращения НВ и увеличивает крутящий момент, чтобы преодолеть момент сил сопротивления.

## Slide 40: Вертолет классической схемы
При передаче крутящего момента на фюзеляж вертолета 2 действует реактивный крутящий момент Мреакт, который разворачивает фюзеляж в сторону, противоположную вращению НВ.

## Slide 41: Вертолет классической схемы
Рулевой винт 8, установленный на хвостовой балке 7, приводится во вращение от двигателя через трансмиссию 6. При вращении рулевого винта возникает сила Pр.в, уравновешивающая Мреакт.

## Slide 42: Вертолет классической схемы
Летчик с помощью ножного управления изменяет шаг рулевого винта, а, следовательно, и силу Pр.в и разворачивает вертолет относительно вертикальной оси, осуществляя путевое управление (по углу рыскания).

## Slide 43: Основные части вертолета

## Slide 44: Основные части вертолета
Несущий винт
Рулевой винт
Автомат перекоса
Трансмиссия
Фюзеляж
Крыло
Оперение
Взлетно-посадочные устройства
Силовая установка

## Slide 45: Несущий винт
Создает подъёмную и движущую силу. Состоит из лопастей и втулки, которая передаёт крутящий момент с вала главного редуктора к лопастям.

## Slide 46: Автомат перекоса
Управляет общим и циклическим шагом НВ, передавая управляющий сигнал от цепи управления к осевому шарниру втулки НВ.

## Slide 47: Трансмиссия
Передает мощность от двигателей к несущему и рулевому винтам и вспомогательным узлам. Схема трансмиссии определяется схемой вертолёта, числом и расположением двигателей.

## Slide 48: Фюзеляж
Служит для размещения экипажа, пассажиров, грузов, оборудования, топлива и т.д. К фюзеляжу крепятся шасси, подредукторные рамы, узлы крепления двигателя, оперение и т.д.

## Slide 49: Крыло
Создаёт дополнительную подъёмную силу, разгружая НВ, что позволяет увеличить скорость полёта. В крыле могут размещаться топливные баки, оборудование, ниши для уборки шасси.

## Slide 50: Оперение
Обеспечивает устойчивость и управляемость вертолёта. Разделяется на горизонтальное (стабилизатор) и вертикальное (киль, шайба).

## Slide 51: Взлетно-посадочные устройства
Служат для стоянки вертолёта, передвижения по земле и гашения энергии удара при посадке. Могут быть выполнены в виде колесного шасси, полозков или поплавков. Колёсное шасси может убираться в полёте.
Ми-14

## Slide 52: Силовая установка
Вырабатывает мощность, потребляемую несущим, рулевым винтом и вспомогательными агрегатами. Представляет собой от 1 до 3 двигателей (поршневых, газотурбинных или электрических) с системами, обеспечивающими их нормальную работу на всех режимах полёта.

## Slide 53: Классификация вертолетов

## Slide 54: Классификация вертолетов
По количеству НВ:
Одновинтовые:
Классическая схема
Реактивный вертолет
Схема NOTAR
Винтокрыл
С рулевыми поверхностями
Двухвинтовые:
Соосная схема
Поперечная схема
Продольная схема
Синхроптер
Многовинтовые:
3-хвинтовые
4-хвинтовые (квадрокоптеры)

## Slide 55: Классификация вертолетов
Robinson R22
Ансат
По взлетному весу:
Сверхлегкие – до 1000 кг
Легкие – от 1000 до 4500 кг
Средние – от 4500 до 13000 кг
Тяжелые – свыше 13000 кг

## Slide 56: Классификация вертолетов
По назначению:
Многоцелевые
Пассажирские
Транспортные
Поисково-спасательные
Сельскохозяйственные
Вертолеты-краны
Ми-38

## Slide 57: Классическая схема
Одновинтовой вертолёт с рулевым винтом:
Реактивный момент НВ компенсируется рулевым винтом, установленным на хвостовой балке. Рулевой винт служит также для путевого управления вертолётом. Данная схема получила наибольшее распространение.
Robinson R-66

## Slide 58: Классическая схема
Одновинтовой вертолёт с рулевым винтом:
Рулевой винт может быть заключён в кольцо (фенестрон).
Бывают вертолёты с Х-образным рулевым винтом, достоинство которого – меньший шум при работе.
Ка-62
Ми-28Н

## Slide 59: Классическая схема
Одновинтовой вертолёт с рулевым винтом:
Достоинства:
простота конструкции;
меньше затраты на производство, ремонт и обслуживание.
Недостатки:
рулевой винт отбирает часть мощности двигателя (до 10 %) и не даёт ни подъёмной силы, ни тяги вперёд;
поток воздуха от НВ ухудшает тягу рулевого винта, поэтому его размещают как можно выше на хвостовой балке;
рулевой винт весьма уязвим при полетах вблизи земли;
рулевой винт может попадать в опасный режим вихревого кольца, что ограничивает возможности маневрирования.

## Slide 60: Реактивный вертолет
НВ приводится во вращение реактивными двигателями, установленных на концах лопастей. Реактивный момент незначителен. Для его компенсации и путевого управления используют рулевые поверхности, небольшой рулевой винт или реактивные рулевые сопла.
В-7

## Slide 61: Реактивный вертолет
Достоинство:
простая и лёгкая конструкция.
Недостатки:
большой расход топлива;
шумность;
необходимость в дополнительном стартовом устройстве, раскручивающем НВ;
большая заметность в тёмное время суток из-за ярких огней двигателей;
огонь из сопел ослепляет пилота, особенно ночью.

## Slide 62: Схема NOTAR*
Реактивный момент НВ компенсируется системой сопел в хвостовой балке. Самая тихая и безопасная схема из-за отсутствия рулевого винта.
*No Tail Rotor - без хвостового винта

## Slide 63: Винтокрыл
Одновинтовой вертолёт, имеющий два воздушных винта, установленных на крыле или ферме. Реактивный момент НВ компенсируется разностью тяг воздушных винтов.
В режиме полёта винты тянущие, что увеличивает скорость винтокрыла, при этом НВ переходит в режим авторотации.
Eurocopter X-3

## Slide 64: Винтокрыл
Достоинство:
высокие скорости полёта (Eurocopter X3 в 2013 г. достиг скорости 472 км/ч!).
Недостаток:
потеря бóльшей мощности на компенсацию реактивного момента в режиме висения.

## Slide 65: Вертолет с рулевыми поверхностями
Реактивный момент НВ компенсируется рулевыми поверхностями, отклоняющими воздушный поток от НВ или толкающего хвостового винта
Piasecki X-49

## Slide 66: Схемы с двумя НВ
Реактивный момент компенсируется разнонаправленным вращением двух винтов.
Достоинство:
нет потерь мощности на компенсацию реактивного момента.
Недостатки:
сложность конструкции;
необходима синхронизация НВ по частоте вращения;
увеличение массы несущей системы;
повышенное лобовое сопротивление.

## Slide 67: Соосная схема
Вертолёт имеет два НВ, вращающихся в разных направлениях и расположенных один над другим.

## Slide 68: Соосная схема
Достоинства:
минимальные размеры, т.к. лопасти короче;
компактность трансмиссии;
простота управления;
лучшая устойчивость;
меньше уязвимых узлов (хвостовая балка, рулевой винт);
бо́льшая тяговооружённость (≈ на 20% );
полет в любую сторону с одинаковой эффективностью;
уменьшение вибраций из-за меньших размеров НВ;
безопасность для обслуживающего персонала из-за отсутствия хвостового винта.

## Slide 69: Соосная схема
Недостатки:
ухудшение КПД винтов из-за их взаимного влияния;
сложность производства, ремонта и обслуживания;
сравнительно большая высота вертолёта;
больше лобовое сопротивление, что снижает максимальную скорость;
вероятность перехлеста лопастей на критических режимах;
больше скорость снижения при авторотации;
труднее обеспечить путевую устойчивость из-за короткого фюзеляжа, поэтому развито вертикальное оперение.

## Slide 70: Поперечная схема
Два НВ вращаются в разные стороны и расположены на поперечной оси вертолёта.
Устанавливаются НВ на концах крыла или фермы.

## Slide 71: Поперечная схема
Достоинства:
высокий КПД НВ из-за отсутствия взаимного влияния воздушных потоков от этих винтов;
наибольшая устойчивость и управляемость вследствие симметрии.
Недостатки:
сложная трансмиссия;
повышен вес;
повышено лобовое сопротивление

## Slide 72: Продольная схема
Два НВ вращаются в разные стороны, расположены на продольной оси вертолёта.
Устанавливаются НВ в носовой и хвостовой частях, причем задний винт расположен выше переднего.
CH-47 Chinook

## Slide 73: Продольная схема
Достоинства:
большой объём грузовой кабины;
возможно использовать объём грузовой кабины без потери в управляемости.
Недостатки:
значительные вибрации в некоторых режимах полета;
уменьшение КПД заднего НВ;
неполная компенсация реактивных моментов винтов, что приводит к появлению паразитной боковой силы;
несимметричность устойчивости и управляемости в путевом отношении;
сложная трансмиссия.
Як-24

## Slide 74: Синхроптер
НВ расположены по бокам фюзеляжа со значительным перекрытием, а их оси наклонены наружу для исключения перехлёста.
Kaman K-MAX

## Slide 75: Синхроптер
Достоинства:
минимальные габаритные размеры;
простая и лёгкая трансмиссия;
малый относительный вес конструкции;
симметричность в отношении аэродинамики.
Недостатки:
ухудшение КПД винтов из-за взаимного влияния;
возникновение продольного момента, усложняющего балансировку вертолета.

## Slide 76: 3-хвинтовой вертолет
Имеет три НВ, расположенных треугольником.
Cierva W.11

## Slide 77: Квадрокоптер
Имеет четыре НВ, расположенных на концах крыльев или ферм. Реактивный момент пар винтов уравновешивается за счёт противоположного вращения в каждой паре винтов. В настоящий момент пользуется все большей популярностью в радиоуправляемых вертолетах.
Квадролет Ботезата

## Slide 78: Спасибо за внимание!!!