## Slide 1: Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)*
Это летательный аппарат без экипажа на борту.
* Еще называют дрон (от англ. drone — трутень)

## Slide 2: Типы БПЛА

## Slide 3: Типы БПЛА
Самолеты

## Slide 4: Типы БПЛА

## Slide 5: Типы БПЛА
Вертолеты

## Slide 6: Типы БПЛА

## Slide 7: Типы БПЛА
Мультироторы

## Slide 8: Типы БПЛА

## Slide 9: Типы БПЛА
Аэростаты

## Slide 10: Типы БПЛА

## Slide 11: Типы БПЛА
Энтомоптеры

## Slide 12: Типы БПЛА

## Slide 13: Типы БПЛА
Орнитоптеры

## Slide 14: Применение БПЛА

## Slide 15
1849 г. Восстание в Венеции.
Австр. лейтенант Франц фон Юхатик
предложил бомбардировать город с аэростатов.
Эффект от бомбардировки был минимален, но вызвал панику среди населения Венеции.
Было запущено до 200 аэростатов.
История

## Slide 16
В 1898 году на выставке изобретений в Нью-Йорке сербский ученый Никола Тесла представил прототип всех будущих радиоуправляемых транспортных средств.
История

## Slide 17
1910 г. Чарльз Кеттеринг (США) – первый
самолет-камикадзе, начиненный взрывчаткой.
Мог лететь по прямой без пилота некоторое
время, затем сбрасывал крылья и падал
на позиции неприятеля.
Для армии США было изготовлено 45 самолетов, но в боях они участия не принимали.
История

## Slide 18: История
1922 г. Георгий Ботезат (российский эмигрант, уехавший в США после революции 1917 года) – первый квадрокоптер. Вес 455 кг.
Недостатки:
Сложная трансмиссия, быстро выходила из строя.
Двигался только с попутным ветром.
Неустойчивый при ветреной погоде.

## Slide 19: История
Для тренировки расчетов зенитной артиллерии в Великобритании был создан и в 1935 году совершил свой первый полет, радиоуправляемый самолет-мишень De Havilland DH82B Queen Bee «Королева пчел». Это был первый массовый полноразмерный радиоуправляемый самолет

## Slide 20: История
Во Второй мировой войны в Германии была разработана ракета Фау-1 (Vergeltungswaffe – оружие возмездия). Она является первой серийной крылатой ракетой, имевшей успешное боевое применение

## Slide 21: История
«Летающий джип» Curtiss-Wright VZ-7 (1958).
Аппарат мог разгоняться до 51 км/ч и подниматься на высоту в 60 м, а также перевозить одного пассажира или около 100 кг груза.

## Slide 22: Перспективы
Складское хозяйство.
Инвентаризация

## Slide 23: Перспективы
Индивидуальный транспорт

## Slide 24: Перспективы
Аэрофотосъемка

## Slide 25: Перспективы
Сельское хозяйство
Борьба с сорняками

## Slide 26: Перспективы
Оборона

## Slide 27: Управление квадрокоптером
Винты создают общую вертикальную тягу.
Регулируя обороты моторов, заставляют квадрокоптер подниматься вверх, зависать или опускаться

## Slide 28: Управление квадрокоптером
Направления вращения винтов
LFW — left front clockwise rotation (левый передний, вращение по ч. с.)
RFC — right front counter clockwise rotation (правый передний, вращение против ч. с.)
LBC — left back counter clockwise rotation (левый задний, вращение против ч. с.)
RBW — right back clockwise rotation (правый задний, вращение по ч. с.)

## Slide 29: Управление квадрокоптером
Ориентация в пространстве
X
Y
Z

## Slide 30: Управление квадрокоптером
Ориентация в пространстве
X
Y
Z

## Slide 31: Управление квадрокоптером
Полет вперед
Квадрокоптер должен наклониться за счет того, что задние моторы закрутятся чуть сильнее передних:

## Slide 32: Управление квадрокоптером
Ориентация в пространстве
X```
Y
Y
Z

## Slide 33: Управление квадрокоптером
Ориентация в пространстве

## Slide 34: Основные части квадрокоптера
Рама
Полетный контроллер
Винты
Моторы
АКБ
Плата распределения питания
Регуляторы скорости
Пульт радио управления
Радио-приемник
Комплект проводов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Slide 35: Дополнительная аппаратура
FPV аппаратура
Видеочки
Тепловизор
Ультразвуковой датчик
Датчик температуры
Камеры
Захваты
Вычислительные платформы
И другое, в зависимости от
назначения аппарата

## Slide 36: Устройство квадрокоптера
Рама - деталь, к которой присоединяются
все части квадрокоптера.
Требования:
Высокая прочность
Малый вес

## Slide 37: Устройство квадрокоптера
Полетный контроллер обеспечивает управление и стабилизацию в полёте. К нему при помощи шлейфа подключается барометр, GPS, акселерометр и моторы.

## Slide 38: Устройство квадрокоптера Двигатели
Бесколлекторные:
Обеспечивают хорошую тягу, имеют большой срок службы.
Коллекторные
Подходят для лёгких БПЛА.
Довольно быстро выходит из строя.

## Slide 39: Устройство квадрокоптера Двигатели
BR (BR – Brushless (бесщеточный, т.е. бесколлекторный);
2204 – диаметр и высота статора (22 и 4 мм);
2300KV – число оборотов двигателя в минуту при подаче на него 1 В. По этому параметру в основном подбирается двигатель;
CW и CCW – (Clockwise и Counter-clockwise) вращение мотора по часовой и против часовой стрелки.

## Slide 40: Устройство квадрокоптера Двигатели

## Slide 41: Устройство квадрокоптера
Аккумулятор (АКБ):
В основном используются литий-полимерные (Li-Po) аккумуляторы. Имеют низкий уровень саморазрядки и стабильное напряжение, можно использовать в большом диапазоне температур.
Li-ion (форм фактор 18650) – менее распространенны, как правило используются для БПЛА, рассчитанных на долгий полет.

## Slide 42: Устройство квадрокоптера
Обозначение:
5000 mAh - емкость в мА*ч (миллиампер в час). Это ток, выдаваемый аккумулятором за 1 ч.
40-50С – токоотдача (С-рейтинг) – макс. разрядный ток.
5 Cells 14.8V – количество ячеек (банок). Каждая банка имеет номинальное напряжение 3,7 В и максимальное 4,2 В.
Если количество банок не указано на АКБ, то его легко определить: надо из числа проводов на балансном разъеме вычесть один.
Lipo работают в диапазоне напряжений 3..4,2 В. Разряд ниже 3 В может вызвать потерю емкости АКБ, а перезаряд свыше 4,2 В может привести к возгоранию АКБ.

## Slide 43: Пропеллеры
Преобразуют энергию мотора в подъёмную силу.
Вращаются как по часовой, так и против часовой стрелки.
Имеют две, три и более лопастей.
Устройство квадрокоптера
Для небольших БПЛА в основном используется пластик, он недорогой, прочный и при этом такой винт имеет отличные тяговые характеристики. Для крупных и дорогих коптеров используют карбон, он легче.

## Slide 44: Пропеллеры
Устройство квадрокоптера
Обозначение: 5030
50 - диаметр 5 дюймов.
30 - шаг 3 дюйма - это расстояние, которое пропеллер пройдет в твердой среде за один оборот. Величина шага определяется углом установки лопастей, т.е. чем больше шаг, тем больше наклон лопасти относительно плоскости вращения пропеллера.

## Slide 45
Электронный регулятор скорости - передача оборотов на мотор.
Устройство квадрокоптера

## Slide 46
Устройство квадрокоптера
30А – max ток в А
2-4S LIPO - рекомендованное напряжение Li-Po аккумулятора

## Slide 47
Устройство квадрокоптера
ESC могут быть со встроенным понижающим регулятором напряжения на 5 В (BEC - Battery Elimination Circuit), такие регуляторы могут питать к примеру радиоприемник, но на мультикоптерах они практически не используются, создавались они для авиа- и автомоделей.

## Slide 48
Камера для фото- и видеосъёмки
Устройство квадрокоптера

## Slide 49
Устройство квадрокоптера
FPV шлем (очки) - устройство на которое передаётся видеопоток в реальном времени, которое отображается на встроенном экране. Благодаря FPV шлему создаётся реалистичное погружение в полёт.

## Slide 50
Устройство квадрокоптера
Управление

## Slide 51
Расчет квадрокоптера
Самый популярный калькулятор - www.ecalc.ch. Можно ввести все планируемые параметры коптера, произвести расчет и получить примерное время полета и совместимость подобранных компонентов в целом.

## Slide 52
Основные настройки:
Полный вес модели. Можно указывать без ВМГ - калькулятор сам считает ее вес;
Количество винтов – для простоты в нижнем правом углу калькулятор рисует полученную конфигурацию;
Размеры рамы – расстояние по диагонали между осями моторов;
Аккумулятор (АКБ) – из списка выбираем нужный, или максимально похожий АКБ и состояние заряда «номинал», в поле «P» пишем количество параллельно соединенных АКБ (для схемы с несколькими АКБ);
Расчет квадрокоптера

## Slide 53
Основные настройки:
Регулятор (ESC) - из списка выбираем свой регулятор скорости или любой с аналогичными параметрами.
В навесном оборудовании пишем суммарное потребление и вес всего дополнительного оборудования, например, камера, светодиодные ленты, механизмы сброса груза и другое.
Мотор - выбираем из предложенного списка, если нужного нет, то максимально похожий по параметрам.
Пропеллер – выбирается тип пропеллера из списка. Угол кручения (угол атаки), диаметр винта и его шаг можно узнать из спецификации
Расчет квадрокоптера

## Slide 54
Далее можно нажать кнопку «Рассчитать» и смотреть результаты. Расчет примерный и не дает 100% результатов, но хорошо показывает как изменяются характеристики коптера при изменении его компонентов.
Расчет квадрокоптера